## Slide 1: AFRICOMPOST: Valorisation de déchets en Afrique
Etc Terra / Gevalor / GoodPlanet

## Slide 2: Partie 1 : Contexte

## Slide 3: Traitement des déchets en Afrique
Crédit photos : Gevalor

## Slide 4: Le projet Africompost
Durée du projet: 4 ans
Date de démarrage:
Septembre 2011
Coût total:
7 135 000€
Nombre de villes bénéficiaires:
6
 Mise en place d’unités semi-industrielles de compostage des ordures ménagères.

## Slide 5
Andains sous le hangar sur le site de compostage de Lomé
Pré collecte à Ngui au Cameroun
Objectifs
Développement de l’agriculture périurbaine : 4000t compost/an/site.
Amélioration de la salubrité des villes : traitement de 25 000 t déchets /an.
Création d’une centaine d’emplois/site.
Réduction des émissions de méthane : 900 000 teCO2 sur 10 ans pour les 6 sites.
Autonomie des structures : vente de crédits carbone et de compost.

## Slide 6: Organisation du projet
GoodPlanet
Opérateur local (x6)
Municipalité
Etc Terra
Partenariat
Délégation de maitrise d’ouvrage
Délégation
Gestion de l’unité de compostage
Financement Africompost
Avances des crédits carbone
Vente des crédits carbone
Appui technique
Appui technique
Accord tripartite
Gevalor

## Slide 7: Partie 2 : Développement d’un projet de compostage

## Slide 8
Suivi oxygène (transformation aérobie)
Collecte
1er tri manuel
Mise en andains
Arrosage et retournements (T=70°C)
Tamisage (12 mm)
Matière compostable
Refus
Refus
2ème tri
Mise en sac
Maturation et séchage
Utilisation du compost comme fertilisant
Cycle de compostage
35 à 40 jours
Processus de compostage
Notes: Exemple du togo

## Slide 9: Enjeux
Triple problématique: amont, sur site, aval
  Amont: tributaire de la qualité et quantité de déchets arrivant sur la décharge
  Sur site: dimensionnement du site, formation du personnel, matériel disponible
  Aval: quels débouchés? Agro industrie? Agriculture familiale? Quels quantités? A quel prix?
    Etude de marché
    Tests agronomiques
    Elaboration stratégie commerciale
    Etc.

## Slide 10: Volet carbone
Implications
  Rédaction de documents de projets spécifiques (PDD, rapports de monitoring) en suivant une méthodologie approuvée internationalement
  Suivi régulier d’indicateurs clés du projet
  Revenus carbone pouvant couvrir 20 à 50 % des coûts de fonctionnement du projet
Limites
  Méthodologie de comptabilisation des REV changeante => manque de visibilité
  Prix du carbone très volatile
  => Peser le pour et le contre avant de se lancer

## Slide 11: Partie 3 : Exemple à Lomé

## Slide 12: Comptabilisation des Réductions d’Emission
Parameter | Details
ϕ | Model correction factor to account for model uncertainties
f | Fraction of methane captured at the SWDS and flared, combusted or used in another manner
GWPCH4 | Global warming potential of CH4
OX | Oxidation factor
F | Fraction of methane in the SWDS gas (volume fraction)
DOCf | Fraction of degradable organic carbon (DOC) that can decompose
MCF | Methane correction factor
DOCj | Fraction of degradable organic carbon (by weight) in the waste type j
Wj,y | Amount of organic waste type j prevented from disposal in the SWDS in the year y (tons).
kj | Decay rate for the waste type j
Principale formule de calcul utilisée(associée à la méthodologie AMS III-F) :

## Slide 13: Monitoring carbone
Chart: Emissions de GES évitées à Lomé
sans accumulation | 584.1263 | 1425.7748 | 2427.8432 | 3559.2508 | 4479.4447 | 5239.3421 | 5985.5123 | 6420.8062 | 6889.908 | 7299.352
  Réductions d’émissions escomptées : 45 000 tCO2e en 10 ans (III-F v.10)
Relevés fréquents de T° et d’oxygène pour vérifier un bon processus de compostage (conditions aérobiques)

## Slide 14: Quelques photos…

## Slide 15: Quelques photos…

## Slide 16: CONTACT
Baptiste Flipo
Chargé de projets
Association Etc Terra
+33 (0)9.83.22.76.22
http://www.etcterra.org